招标编号：10421030169

3月份干熄焦车间一期干熄炉大修招标文件

山东铁雄新沙能源有限公司

2021年3月12日

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知	6

第三章  资格审查及评标办法	14

第四章  主要合同条款	16

第五章  招标内容	17

第六章  质量、技术标准和要求	22

第七章 投标格式	26

第一章 招标公告

3月份干熄焦车间一期干熄炉大修招标公告

一、招标编号：10421030169

二、招标名称：3月份干熄焦车间一期干熄炉大修

三、招标内容：详见附表

四、“技术要求”详见附件。

五、资格要求

1、依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；且注册资金达到 1000 万元及以上，并且需要有干熄焦焦炉维修能力及冶金工程施工资质的施工企业；

2、特种行业必须取得国家相关部门颁发的许可证书；

3、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

6、在经营活动中没有违法记录；

7、请各投标单位在公告结束时间前将两年内同类业绩原件6份（合同、用户评价、业绩表）一并上传到网上报名中的上传资料中，逾期不予受理。不接受联合体投标

8、所有资质文件只接受在招投标系统中注册的电子文档，电子文档格式为JPG，不接受传真和邮寄的书面资料。初次参加投标的单位必须提供原件到现场由招标人审核。

9、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

六、公告时间：2021年3月12日至2021年3月16日

七、1、报名方式：www.zrxdjt.com-电子招投标；

2、报名时间：2021年3月12日至2021年3月16日

八、招标文件获取

1、招标联系人：朱鲁浩，联系电话：0530-7192796，邮箱：txxszbb@zrxdjt.com；

2、业务联系人：刘玉从，联系电话：13583035073；

3、技术咨询人：李学峰，联系电话：18366076626。

九、开标

1、开标时间：2021年3月22日14:00。

2、开标地点：山东铁雄新沙能源有限公司招标会议室。

十、竣工交付工期：

10.1按照施工方案一：干熄炉内工程期为 10天，24小时连续施工。以干熄炉具备进人条件为起点，以炉内施工完毕，一次除尘人孔封堵完成为结点。

10.2按照施工方案二：干熄炉内工程期为 30天，24小时连续施工。以干熄炉具备进人条件为起点，以炉内施工完毕，一次除尘人孔封堵完成为结点。

十一、投标方相关人员在中融新大的一切活动必须遵守中融新大的安全规定。现场技术交底及现场装运必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。

十二、公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。

山东铁雄新沙能源有限公司

2021年3月12日

附件：

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 要求使用寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A6202003120426 | 一期干熄炉大修-处理量190T/H | 台 | 1 | 质保两年 |

第二章：投标须知

1 项目名称：一期干熄炉大修。

2 投标报价及费用：①、本项目投标以人民币报价，所有投标报价均含13%税；②、不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与投标有关的全部费用。

3 工期要求：按照施工方案一：干熄炉内工程期为 10天，24小时连续施工。以干熄炉具备进人条件为起点，以炉内施工完毕，一次除尘人孔封堵完成为结点。按照施工方案二：干熄炉内工程期为 30天，24小时连续施工。以干熄炉具备进人条件为起点，以炉内施工完毕，一次除尘人孔封堵完成为结点。

4 质量要求：按照施工图纸、技术协议和相关施工规范标准执行。

5 资格要求：详见招标公告

6 是否接受联合体投标：不接受

7 踏勘现场：不组织，如有意愿，可自行前来勘察。

地址：山东省巨野县田桥镇煤化工基地，山东铁雄新沙能源有限公司。

8 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于开标时间3天前，以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人。

9 投标人要求澄清招标文件的截止时间：2021年3月20日17时00分

10 投标有效期：60天。

11 投标保证金：

投标保证金的形式：公对公账户间转账，金额：2万元。

用户名：山东清诚商贸有限责任公司  账号：1609002609200413925 开户行：中国工商银行巨野县支行

12 近年财务状况的年份要求：近三年。

13 近年完成的类似项目的年份要求：近三年。

14 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：近三年。

15是否允许递交备选投标方案：不允许

16 价格页签字或盖章要求：开标一览表/报价/及其明细表逐页签字盖章。

17 资格审查文件内容要求：

业绩要求：类似业绩不低于6份;

18 装订要求：资格审查文件及投标商务文件须分别封装，标识清楚（标识不清的投标文件将被拒绝），且资格审查文件必须包括授权委托书及委托代理人身份证复印件。要求正本一份，副本四份。装订顺序：投标函、开标一览表、报价明细、法人代表授权书、委托代理人身份证复印件。

19 封套上写明：

招标人名称：山东铁雄新沙能源有限公司；

招标人地址：山东省菏泽市巨野县田桥煤化工基地；

招标编号：10420030049；

招标名称：一期干熄炉大修；

在开标时间（投标截止时间）前不得开启。

20 递交投标文件地点：山东铁雄新沙能源有限公司招标会议室

21 是否退还投标文件：否。

22 开标时间（投标截止时间）：2020-3-22 14:00。

23 开标地点：山东铁雄新沙能源有限公司招标会议室

24合同文件签订：接中标通知书后5个工作日内与招标人签订合同文件（技术协议及商务合同）。

25技术资料交付：招标文件规定中标单位提供技术方案的，中标单位必须在规定的时间内交付，由于供方原因造成延误，每工作日按中标额的0.5‰从合同款中扣除，最高为10%。不提供或提供不全的按中标金额的10%-15%从合同款中扣除。

26 承包方式及计价方式：综合单价包干

27 质保期限及金额：质保金为合同额的10%，质保期2年，

28解释权：本招标文件的解释权属于招标人。

29费用渠道：设备修理费。

30 总则：执行《标准施工招标文件（2007年版）》“投标须知”(共9条)

31投标无效的情形：实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

32.1 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

32.1.1未按规定交纳投标保证金的；

32.1.2超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的;

32.1.3未按规定密封、签章的；

32.1.4超出经营范围投标的；

32.1.5资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

32.1.6投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

32.1.7投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

32.1.8投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

32.1.9投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委会认定允许其当场更正的笔误除外）

32.1.10投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签盖章的；

32.1.11投标文件正、副本实质性内容不一致的；

32.1.12投标有效期、工期、质保期等不能满足招标文件要求的；

32.1.13不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

32.1.14投标文件的付款条款与招标文件有不利于招标人的重大偏离的。

32.1.15 投标方必须是本单位投标。投标方中标后非法分包、转包者，一经发现，投标视为无效，并取消投标方今后参与新沙的投标资格。

32.1.16 投标方借用其他单位资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证的，一经发现，取消投标资格，并取消投标方今后参与新沙的投标资格。

32.2 在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

32.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

32.2.2明显不符合招标文件标明的规格型号、质量标准，技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

32.2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

32.3、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

32.3.1开标时，投标方对本单位报价不签字确认的一律视为无效投标。

32.3.2未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

32.3.3投标报价具有选择性，报价与投标文件承诺的价格不一致；

32.4、有下列情形之一的，投标无效且将投标文件、询标记录等报有关职能部门查处：

32.4.1未如实提供产品质量、性能等方面的缺陷或停产淘汰、债权债务、违法记录信息，影响或者可能影响中标结果的；

32.4.2投标活动中存在违法行为的；

33 重大偏差：

33.1没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

33.2 投标文件中投标方未加盖单位公章，也未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

33.3.1 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

33.3.2 开标时，投标方投标文件中有两个或以上报价的，一律视为无效投标。

33.4 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

33.5 投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求的；

33.6 投标文件附有招标方不能接受的条件；

33.7 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

33.8 投标方递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

33.9 投标方名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

33.10 投标报价明显低于成本报价且材料价格明显与市场价格有重大偏离的；

33.11 不符合招标文件中规定的其他实质性要求（明确约定的重大偏差）；

33.12报价明显低于其它投标报价,且投标人不能合理说明或提供相关证明材料,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的.评标委员会在评审时，如果发现投标方的投标文件中含有重大偏差内容时，可作废标处理。所有投标被否决后，招标方将依法重新招标。

34 细微偏差：非重大偏差的偏差，认定为细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标方造成不公平的后果。在评标结束前，评标委员会可以要求投标方书面补正，投标方拒不按照要求对投标中细微偏差不响应承诺的。

第三章：资格审查及评标办法

1、资格审查方式：资格后审。

开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审。评审合格的投标文件进入商务标评审；评审不合格的按废标处理，标书费不退。

2、评标方法：

综合评估法：实质性满足招标文件要求，且性价比最优的为中标单位。评分办法分为商务评分标准和技术标评委打分。

| 评审项目 | 分值 | 商务评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 30分 | 以各投标报价最终价的平均价作为评标价，并以之为基本分（20分）。投标人报价比平均价每低1%则在基本分基础上加1分，最多加10分；每高1%则在基本分基础上减1分，最多加减10分。（不足1%的按比例计算） |
| 商务部分 | 5分 | 施工方需提供2019年1月1日以来同行业施工业绩6项得2分，低于6项不得分，每多1项加1分最高得5分。业绩需提供合同复印件并加盖公章（时间以合同签订时间为准），否则不予认可。 |

技术标评委打分表

项目名称：山东铁雄新沙能源有限公司一期干熄炉大修项目

时间：     年  月   日

| 序号 | 评审项目 | 分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满分65份 | 满分65分 | 满分65分 | 满分65分 |
| 一 | 技术方案（满分15分） | 20 |  |  |  |  |
| 1 | 技术标满足招标文件要求，且施工时间达到最优化，且能保证每天24小时连续施工。 | 0～10 |  |  |  |  |
| 2 | 技术标内容全面，优于招标文件要求；选用施工方式优化。 | 0～10 |  |  |  |  |
| 二 | 施工与工期（满分10分） | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 施工方案科学合理，施工采用的技术和规范符合国家有关技术规范、规程。 | 0～2 |  |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工措施有效，投标工期优于招标要求并保证措施具备可行性、合理性。 | 0～3 |  |  |  |  |
| 3 | 在保证车间要求工期的签下情况下，施工总工期越短得分越高。 | 0～5 |  |  |  |  |
| 三 | 质量保证措施（满分10分） | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 所选材质性能满足或优于招标文件要求；突出使用寿命的优势。 | 0～5 |  |  |  |  |
| 2 | 维保方案完善，质保期间响应甲方要求及时维保。 | 0～5 |  |  |  |  |
| 四 | 技术服务及优惠承诺（满分10分） | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 技术服务及技术支持承诺、措施方案承诺全面、细致、标准高，拟定的措施有力，方法得当。 | 0～4 |  |  |  |  |
| 2 | 承诺免费质保时间，质保时间越长得分越高。 | 0～6 |  |  |  |  |
| 3、 | 根据投标人在质保期、技术支持、售后服务、本地化服务能力及培训等方面的情况进行综合比较。 | 0～5 |  |  |  |  |
| 五 | 答辩（满分15分） | 15 |  |  |  |  |
| 1 | 有与本项目类似工程的丰富的项目管理经验，回答问题准确，符合本项目实际。 | 0～15 |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

第四章：招标内容

- 招标明细

1、按照施工方案 一 ：

| 一期干熄炉方案一维修项目招标明细及单项报价格式要求 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量（暂定） | 单价 | 总价 |
| 1 | 空导中栓检查、从新浇注 | 个 | 24 |  |  |
| 2 | 斜风道支柱砖检查、浇筑 | 吨 | 38 |  |  |
| 3 | 干熄炉炉口砖检查后根据情况浇筑三层 | 吨 | 12 |  |  |
| 4 | 环形风道支撑框架加固 | 吨 | 23 |  |  |
| 5 | 环形风道、斜道涨缝清理及填充 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 干熄炉人孔耐火砖的拆除与恢复切砖 | 平方米 | 1 |  |  |
| 7 | 一次除尘叉型溜槽沉降室、检查、浇筑。 | 吨 | 3 |  |  |
| 8 | 一次除尘两侧墙与拱顶检查、维修 | 吨 | 1 |  |  |
| 9 | 一次除尘两侧人孔拆除与恢复砌筑 | 项 | 2 |  |  |
| 10 | 干熄炉与一次除尘膨胀节处及锅炉入口膨胀节处浇注料修复 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 锅炉入口位置检查维修 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 冷却段炉砖、底锥段铸石板、风帽检查修复 | 吨 | 8 |  |  |
| 13 | 锅炉人孔检查浇筑维修 | 项 | 1 |  |  |
| 注：1、第一方案需乙方提供维修部位的主材，如锚固爪、耐火泥、浇注料、纤维毡、钢片等。 |

2、按照施工方案二：

| 一期干熄炉方案二维修项目招标明细及单项报价格式要求 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量（暂定） | 单价 | 总价 |
| 1 | 空导中栓检查或重新浇注 | 个 | 24 |  |  |
| 2 | 自斜牛腿砖向上环风道更换 | 吨 | 632 |  |  |
| 3 | 干熄炉炉口砖更换三层。 | 吨 | 12 |  |  |
| 4 | 干熄炉人孔耐火砖的拆除、恢复砌筑。 | 平方米 | 1 |  |  |
| 5 | 一次除尘叉型溜槽沉降室、检查、浇筑。 | 吨 | 3 |  |  |
| 6 | 一次除尘两侧墙与拱顶检查、维修 | 吨 | 1 |  |  |
| 7 | 一次除尘两侧人孔拆除与恢复砌筑 | 项 | 2 |  |  |
| 8 | 干熄炉与一次除尘膨胀节处及锅炉入口膨胀节处浇注料修复 | 吨 | 1 |  |  |
| 9 | 锅炉入口位置检查维修 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 冷却段炉砖、底锥段铸石板、风帽检查修复 | 吨 | 8 |  |  |
| 11 | 锅炉人孔检查浇筑维修 | 项 | 1 |  |  |
| 注：第二方案需乙方提供 1、协助检查耐材质量与数量，确认满足施工要求。2、乙方提供工程所需除耐火材料、水、电以外一切检修材料，提供机械设备、人员、材料及其数量、规格、品质报告等相关资料；3、砌筑施工所需模具、架子等辅材的材料提供、制作、安装均由乙方负责。 |  |

2、投标方式：现场投标

3、投标地点：山东铁雄新沙能源有限公司招标管理处

4、投标截止时间：2020年3月22日9:00

5、收标人：朱先生         电话： 0530-71927966

业务咨询：刘先生        电话： 13583035073

6、投标单位只允许将报价填写到规定的位置，不得对报价单内容及格式进行修改，如有偏离，请另附说明。

第五章：主要合同条款

。

设备维修合同

合同编号：

甲方：山东铁雄新沙能源有限公司                      签订日期：

乙方：                                              签订地点：山东省巨野县

根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以共同遵守。

- 设备维修明细及维修费用

| 设备名称 |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维 修 内 容 |  |
| 合同总金额：【 】元（大写：【 】） |

第2条 维修质量要求、技术标准

按【                                               】标准执行，详见技术协议。

第3条 维修期限

自合同生效之日起【     】天内完成维修并交付，甲方根据本合同验收合格后视为完成维修。

- 交货方式、地点及设备的安装与调试

4.1交付地点：甲方厂内指定位置。

4.2交付：维修产品经甲方验收合格后视为交付，交付前由乙方负责保管。

4.3设备的安装与调试：乙方在甲方现场进行设备维修，并负责安装和调试，乙方应在维修前提供甲方认可的施工方案。

第5条 验收方式及标准

乙方完成安装调试且试运行正常满【    】日后，由甲方进行验收。按国家有关标准及技术协议进行验收，如验收不合格或维修完毕后不能满足甲方生产使用，乙方无条件返修，所产生的费用由乙方承担。

第6条 安全施工

乙方在检修过程中必须派有安全管理经验的专职安全员一名专门负责检修安全工作。检修过程中的一切人身伤害及设备损坏等安全问题均由乙方负责，并承担经济和法律责任。

第7条 结算方式

7.1验收合格后[　]日内，乙方向甲方开具并交付税率为[　]%的合同总金额的增值税专用发票，甲方收到发票后【   】日付【     】元 ，剩余【    】元为质保金，质保期满后无任何质量问题甲方无息付清。

7.2　开票信息：

7.3双方应当按照国家有关规定，负担各自所应承担的税费。

第8条支付方式

电汇、转账支票、银行汇票、承兑。

第9条 质保期及责任

质保期为【    】月，自验收合格之日起算。质保期内设备发生故障，乙方负责无条件免费维修并保证8 小时内修复。如乙方未能在约定时间内修复，甲方有权自行或委托第三方进行维修，因此产生的费用或损失甲方有权直接从质保金中扣除，不足部分有权向乙方追索。因维修问题给甲方造成的全部损失由乙方负责赔偿。

第10条 违约责任

10.1乙方逾期完成维修，每逾期1日，应按合同总金额万分之五向甲方支付违约金；如逾期超过10日，乙方应向甲方支付合同总金额30%的违约金，且甲方有权解除合同，乙方收到甲方解除合同的通知后，应于2日内退还甲方已支付的所有款项（如有）。

10.2乙方维修质量不符合合同约定的，乙方应及时重新维修，并承担全部费用，因此逾期的，按照本合同第10.1款承担违约责任。

10.3乙方维修过程中造成设备新的损坏，乙方应赔偿甲方全部损失。

10.4本合同项下的违约金不能弥补因乙方违反合同而引起的甲方全部损失的，不足部分乙方应继续赔偿。

10.5在合同签订及履行过程中，如乙方违约，乙方应当承担甲方实现权利的各项费用（包括但不限于诉讼费、保全费、担保费、差旅费、律师费、评估费、执行费、拍卖费、公告费、送达费、保险、公证、鉴定等费用）。

10.6按照本合同约定发生的违约金或赔偿金，甲方有权从价款中扣除。

第11条 甲乙双方保证事项

11.1甲乙双方保证是依法设立的公司。

11.2甲乙双方保证全面履行合同约定义务及法定附随义务。

第12条 合同送达

双方均保证本合同所载明的通讯地址（包括住所地）、联系方式（包括联系人、联系电话、短信、传真、Email、微信号等）真实有效，可以作为对方通知、送达相关文书及人民法院和/或仲裁机构送达诉讼、执行等法律文书的确认地址和方式，按合同载明地址邮寄发送的，自邮寄后第3日视为送达之日；按合同载明联系方式发出短信/传真/微信/电子邮件的，发出之日视为送达之日。

因载明的通讯地址、联系方式有误或变更后未及时告知，导致相关材料未能实际被接收的，邮寄材料退回之日或自交寄后第3日视为送达之日；发出的短信/传真/微信/电子邮件，发出之日视为送达之日。

第13条 争议解决

双方因本合同发生争议的应协商解决，协商不成向甲方住所地人民法院起诉。

第14条 其他事项

14.1双方签订的技术协议书、招投标文件与本合同具有同等法律效力，相抵触的以本合同为准，在履行合同中需要修改或未尽事宜须经双方协商一致签订补充协议。

14.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

14.3本合同自双方签字并盖章后生效。

- 主要清单报价

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

以下无正文。

| 双 方 签 字 |
| --- |
| 甲方：山东铁雄新沙能源有限公司(章) 单位地址：山东省巨野县田桥镇煤化工基地 委托代理人（签字）： 电话号码： 传真号码： 开户银行： 银行帐号： 税务登记号 | 乙方：(章) 单位地址： 委托代理人（签字）： 电话号码： 传真号码： 开户银行： 银行帐号： 税务登记号： |
| 签字日期： 年 月 日 |

第六章：干熄炉维修技术协议

干熄炉维修技术协议 （方案一）

一、概述：

铁雄新沙能源有限公司干熄炉为北京华泰设计， 出现炉口耐火砖、牛腿砖、内环墙磨损，环形风道内墙鼓包现象。计划于2021年4月份对一期干熄炉进行为期28天的定修（如将干熄炉排空需35天），并对干熄炉内部进行系统检查。

二、检查维修项

| 序号 | 类别 | 所属设备 | 需要检修项目 | 单位 | 数量（暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺 | 干熄炉 | 空导中栓检查、从新浇注 | 个 | 24 |
| 2 | 工艺 | 干熄炉 | 斜风道支柱砖检查、浇筑 | 吨 | 38 |
| 3 | 工艺 | 干熄炉 | 干熄炉炉口砖检查后根据情况浇筑三层 | 吨 | 12 |
| 4 | 工艺 | 干熄炉 | 环形风道支撑框架加固 | 吨 | 23 |
| 5 | 工艺 | 干熄炉 | 环形风道、斜道涨缝清理及填充 | 项 | 1 |
| 6 | 工艺 | 干熄炉 | 干熄炉人孔耐火砖的拆除与恢复切砖 | 平方米 | 1 |
| 7 | 工艺 | 干熄炉 | 一次除尘叉型溜槽沉降室、检查、浇筑。 | 吨 | 3 |
| 8 | 工艺 | 干熄炉 | 一次除尘两侧墙与拱顶检查、维修 | 吨 | 1 |
| 9 | 工艺 | 干熄炉 | 一次除尘两侧人孔拆除与恢复砌筑 | 项 | 2 |
| 10 | 工艺 | 干熄炉 | 干熄炉与一次除尘膨胀节处及锅炉入口膨胀节处浇注料修复 | 项 | 1 |
| 11 | 工艺 | 干熄炉 | 锅炉入口位置检查维修 | 项 | 1 |
| 12 | 工艺 | 干熄炉 | 冷却段炉砖、底锥段铸石板、风帽检查修复 | 吨 | 8 |
| 13 | 工艺 | 干熄炉 | 锅炉人孔检查浇筑维修 | 项 | 1 |

- 具体要求

投标方为：  乙方

铁雄新沙为：甲方

1、乙方负责所有检修项目的工具、车辆与安全措施的准备。
2、乙方提供维修部位的主材，如锚固爪、耐火泥、浇注料、纤维毡、钢片等。检修过程中产生的垃圾由投标方清运到招标方指定位置。
3、乙方负责砌筑施工所需模具、架子等辅材的提供、制作、安装、拆除。  
4、浇注料现场试配强度满足技术要求；甲方每天有质量检验人员对施工质量进行检查，如有不合格处乙方必须无条件拆除重新砌筑。所有灰缝必须保证泥浆饱满度在95%以上。

5、竣工时必须做到工完场清、料清、障清。

6、每单项工程开工或完工，乙方应提前告知甲方相关人员，以便双方工艺、安全交接及验收；

7、在质保期内负责所实施工程的维修事宜。

四、 工期

干熄炉内工程期为 10天，24小时连续施工。以干熄炉具备进人条件为起点，以炉内施工完毕，一次除尘人孔封堵完成为结点。

五、 验收标准和质保期限

1、验收按照施工图纸、技术协议和相关施工规范标准执行；

2、工程质保期24个月（自验收合格之日起计算）。

六、 工程价款

最终维修费用以实际维修量结算。

干熄焦炉砖更换技术协议（方案二）

一、概述：

我公司干熄炉为北京华泰设计，处理量190T/H,出现炉口耐火砖、牛腿砖、内环墙磨损，环形风道内墙鼓包现象。计划于2021年4月份对一期干熄炉进行为期60天的定修，对干熄炉牛腿砖及环形风道内环墙炉砖进行更换。

二、项目详细范围：

| 序号 | 类别 | 所属设备 | 需要检修项目 | 数量（暂定） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺 | 干熄炉 | 空导中栓检查、从新浇注 | 24 | 个 |
| 2 | 工艺 | 干熄炉 | 自斜牛腿砖向上环风道更换。 | 632 | 吨 |
| 3 | 工艺 | 干熄炉 | 干熄炉炉口砖检查后根据情况浇筑三层 | 15 | 吨 |
| 4 | 工艺 | 干熄炉 | 干熄炉人孔耐火砖的拆除与恢复切砖 | 1 | 平方米 |
| 5 | 工艺 | 干熄炉 | 一次除尘叉型溜槽沉降室、检查、浇筑。 | 1 | 吨 |
| 6 | 工艺 | 干熄炉 | 一次除尘两侧墙与拱顶检查、维修 | 1 | 吨 |
| 7 | 工艺 | 干熄炉 | 一次除尘两侧人孔拆除与恢复砌筑 | 2 | 项 |
| 8 | 工艺 | 干熄炉 | 干熄炉与一次除尘膨胀节处及锅炉入口膨胀节处浇注料修复 | 1 | 吨 |
| 9 | 工艺 | 干熄炉 | 锅炉入口位置检查维修 | 1 | 项 |
| 10 | 工艺 | 干熄炉 | 冷却段炉砖、底锥段铸石板、风帽检查修复 | 8 | 吨 |
| 11 | 工艺 | 干熄炉 | 锅炉人孔检查浇筑维修 | 1 | 项 |

三、具体要求

投标方为：  乙方

铁雄新沙为：甲方

1、乙方负责所有检修项目的工具、车辆与安全措施的准备。
2、乙方提供维修部位的主材，如锚固爪、耐火泥、浇注料、纤维毡、钢片等。检修过程中产生的垃圾由乙方清运到招标方指定位置。
3、乙方负责砌筑施工所需模具、架子等辅材的提供、制作、安装、拆除。  
4、浇注料现场试配强度满足技术要求；甲方每天有质量检验人员对施工质量进行检查，如有不合格处乙方必须无条件拆除重新砌筑。所有灰缝必须保证泥浆饱满度在95%以上。

5、竣工时必须做到工完场清、料清、障清。

6、每单项工程开工或完工，乙方应提前告知甲方相关人员，以便双方工艺、安全交接及验收；

7、在质保期内负责所实施工程的维修事宜。

四、 工期

干熄炉内工程期为 30天，24小时连续施工。以干熄炉具备进人条件为起点，以炉内施工完毕，一次除尘人孔封堵完成为结点。

五、 验收标准和质保期限

1、验收按照施工图纸、技术协议和相关施工规范标准执行；

2、工程质保期24个月（自验收合格之日起计算）。

五 工程价款

最终维修费用以实际维修量结算。

七、投标方式  投标格式

## 附件一:                方案报价一览表

供应商单位名称（公章）：                  法定代表人或授权代表签字：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 供应商单位名称 |  |
| 报价 | 一期干熄炉第一方案维修项目招标明细及单项报价格式要求 |
|  | 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 1 | 空导中栓检查、从新浇注 | 个 | 24 |  |  |  |
|  | 2 | 斜风道支柱砖检查、浇筑 | 吨 | 38 |  |  |  |
|  | 3 | 干熄炉炉口砖检查后根据情况浇筑三层 | 吨 | 12 |  |  |  |
|  | 4 | 环形风道支撑框架加固 | 吨 | 23 |  |  |  |
|  | 5 | 环形风道、斜道涨缝清理及填充 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 6 | 干熄炉人孔耐火砖的拆除与恢复切砖 | 平方米 | 1 |  |  |  |
|  | 7 | 一次除尘叉型溜槽沉降室、检查、浇筑。 | 吨 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 一次除尘两侧墙与拱顶检查、维修 | 吨 | 1 |  |  |  |
|  | 9 | 一次除尘两侧人孔拆除与恢复砌筑 | 项 | 2 |  |  |  |
|  | 10 | 干熄炉与一次除尘膨胀节处及锅炉入口膨胀节处浇注料修复 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 11 | 锅炉入口位置检查维修 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 12 | 冷却段炉砖、底锥段铸石板、风帽检查修复 | 吨 | 8 |  |  |  |
|  | 13 | 锅炉人孔检查浇筑维修 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 质量标准 |  |
| 工期 |  |
| 免费质量保修期 |  |
| 对招标文件的 认同程度 |  |

## 注 : 此表须装订在报价首页。本表须另附一份，单独密封，与报价文件一同提交，供唱价时用。

## 第二种方案报价一览表

供应商单位名称（公章）：                  法定代表人或授权代表签字：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 供应商单位名称 |  |
| 报价 | 一期干熄炉第二方案维修项目招标明细及单项报价格式要求 |
|  | 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 1 | 空导中栓检查、从新浇注 | 24 | 个 |  |  |  |
|  | 2 | 自斜牛腿砖向上环风道更换。 | 632 | 吨 |  |  |  |
|  | 3 | 干熄炉炉口砖检查后根据情况浇筑三层 | 15 | 吨 |  |  |  |
|  | 4 | 干熄炉人孔耐火砖的拆除与恢复切砖 | 1 | 平方米 |  |  |  |
|  | 5 | 一次除尘叉型溜槽沉降室、检查、浇筑。 | 1 | 吨 |  |  |  |
|  | 6 | 一次除尘两侧墙与拱顶检查、维修 | 1 | 吨 |  |  |  |
|  | 7 | 一次除尘两侧人孔拆除与恢复砌筑 | 2 | 项 |  |  |  |
|  | 8 | 干熄炉与一次除尘膨胀节处及锅炉入口膨胀节处浇注料修复 | 1 | 吨 |  |  |  |
|  | 9 | 锅炉入口位置检查维修 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 10 | 冷却段炉砖、底锥段铸石板、风帽检查修复 | 8 | 吨 |  |  |  |
|  | 11 | 锅炉人孔检查浇筑维修 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 质量标准 |  |
| 工期 |  |
| 免费质量保修期 |  |
| 对招标文件的 认同程度 |  |

## 附件二:                     报价函

## 第一种方案报价函

经研究，我们决定参加招标编号为         的                 项目（包号：   ）并提交响应文件。我方完全同意招标文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目。

报价：

| 一期干熄炉第一方案维修项目招标明细及单项报价格式要求 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 空导中栓检查、从新浇注 | 个 | 24 |  |  |  |
| 2 | 斜风道支柱砖检查、浇筑 | 吨 | 38 |  |  |  |
| 3 | 干熄炉炉口砖检查后根据情况浇筑三层 | 吨 | 12 |  |  |  |
| 4 | 环形风道支撑框架加固 | 吨 | 23 |  |  |  |
| 5 | 环形风道、斜道涨缝清理及填充 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 干熄炉人孔耐火砖的拆除与恢复切砖 | 平方米 | 1 |  |  |  |
| 7 | 一次除尘叉型溜槽沉降室、检查、浇筑。 | 吨 | 3 |  |  |  |
| 8 | 一次除尘两侧墙与拱顶检查、维修 | 吨 | 1 |  |  |  |
| 9 | 一次除尘两侧人孔拆除与恢复砌筑 | 项 | 2 |  |  |  |
| 10 | 干熄炉与一次除尘膨胀节处及锅炉入口膨胀节处浇注料修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 锅炉入口位置检查维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 冷却段炉砖、底锥段铸石板、风帽检查修复 | 吨 | 8 |  |  |  |
| 13 | 锅炉人孔检查浇筑维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 注：1、小写报价要求精确到小数点后两位。 |

工期：

质保期：

优惠条件及服务承诺：

同时，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本  份。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按文件要求遵守对本次项目所做的有关规定。

6、我们的响应文件自提交之日起有效期为      。

7、我们若未成为成交供应商，你公司有权不做任何解释。

供应商名称（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 第二种方案报价函

：

经研究，我们决定参加招标编号为         的                 项目（包号：   ）并提交响应文件。我方完全同意招标文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目。

报价：

| 一期干熄炉第二方案维修项目招标明细及单项报价格式要求 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 空导中栓检查、从新浇注 | 24 | 个 |  |  |  |
| 2 | 自斜牛腿砖向上环风道更换。 | 632 | 吨 |  |  |  |
| 3 | 干熄炉炉口砖检查后根据情况浇筑三层 | 15 | 吨 |  |  |  |
| 4 | 干熄炉人孔耐火砖的拆除与恢复切砖 | 1 | 平方米 |  |  |  |
| 5 | 一次除尘叉型溜槽沉降室、检查、浇筑。 | 1 | 吨 |  |  |  |
| 6 | 一次除尘两侧墙与拱顶检查、维修 | 1 | 吨 |  |  |  |
| 7 | 一次除尘两侧人孔拆除与恢复砌筑 | 2 | 项 |  |  |  |
| 8 | 干熄炉与一次除尘膨胀节处及锅炉入口膨胀节处浇注料修复 | 1 | 吨 |  |  |  |
| 9 | 锅炉入口位置检查维修 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 冷却段炉砖、底锥段铸石板、风帽检查修复 | 8 | 吨 |  |  |  |
| 11 | 锅炉人孔检查浇筑维修 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 注：1、小写报价要求精确到小数点后两位。 |

工期：

质保期：

优惠条件及服务承诺：

同时，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本  份。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按文件要求遵守对本次项目所做的有关规定。

6、我们的响应文件自提交之日起有效期为      。

7、我们若未成为成交供应商，你公司有权不做任何解释。

供应商名称（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 附件三：            法定代表人资格证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓 名：            性 别：

年 龄：           职 务：

系       （供应商单位名称）             的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（盖章）

日期：　　　年　　　月　　　日

## 法定代表人授权委托书

（供应商单位名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次采购活动的授权代表，全权处理此次           【招标编号：   】招标活动的一切事宜。

特此授权。

（法定代表人身份证明复印件）

（附授权代表身份证明复印件）

供应商单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代表签字：

年    月    日

## 附件四：资格审查资料

供应商基本情况表

项目名称：

包号：                                                  共    页  第   页

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电 话 |  | 传真 |  |
| 单位简历及机构 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 | 生产工人 人 |
|  |  |  | 工程技术人员 人 |
|  | 流动 资金 | 万元 | 资金 来源 | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值： 万元 | 资金 性质 | 生产性 | 万元 |
|  |  | 净值： 万元 |  | 非生产性 | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2009 |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |
| 主要 产品 情况 | 产品 名称 | 型号 | 上年 产量 | 上年 产值 | 优质 品率 | 一等 品率 | 主要用户 名称 |

备注：本表后应附营业执照等复印件加盖公章。（与前附表要求一致）

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月  日

## 附件五： 供应商2016年以来为其他单位提供的同类经营业绩一览表

项目名称：

包号：                                                  共    页  第   页

| 序号 | 业主 名称 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … |  | … | … | … |

备注：须提供合同  1、合同是2016年01月01日起至今，以签订合同日期为准。

- 供应商应随此表附上相关的业绩证明(加盖公章的合同复印件)

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

## 附件六：技术偏离表

项目名称：

招标编号：

包号：

供应商名称（公章）：            法定代表人或授权代理人签字:

| 序号 | 项目名称 | 招标文件 条目号 | 招标文件 要求 | 报价文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表可按同样格式扩展。

注：

1.如所报设备与招标文件的要求存在技术正偏离，请填写备注“正偏离”；

2.如所报设备与招标文件的要求不存在技术偏离，请填写备注“无偏离”；

3.如所报设备与招标文件的要求存在技术负偏离，请填写备注“负偏离”。

年  月  日

## 商务偏离表

项目名称：

招标编号：

包号：

供应商名称（公章）：            法定代表人或授权代理人签字:

| 序号 | 项目名称 | 招标文件 条目号 | 招标文件 要求 | 报价文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表可按同样格式扩展。

注：

1.如所报与招标文件的要求存在技术正偏离，请填写备注“正偏离”；

2.如所报与招标文件的要求不存在技术偏离，请填写备注“无偏离”；

3.如所报与招标文件的要求存在技术负偏离，请填写备注“负偏离”。

## 附件七：开标之日起前三年内无不良信用记录

供应商须提供网上截图加盖公章

## 附件八：技术部分

1）所投产品主要部件的配置标准、详细技术参数、产品技术性能及实施方案；

2）辅助材料明细表（包括型号规格、制造商、产地）；

3）产品制造、安装、验收标准；

4）详细的交货清单；

5）供应商服务本项目的具体工作流程；

6）供应商的质量管理方案及质量保证措施；

7）供应商的应急预案（采购方的急件工作安排）；

8）技术服务和售后服务内容及承诺；

9）产品近期检测报告、合格证及使用说明书；

10）报价单位认为需加以说明的其他内容；

## 附件九：供应商的财务报表，包括资产负债表、损益表

## 附件十：合理化建议及优惠条件

格式自拟

附件十一     封面格式

响应文件密封信封正面格式

正（副）本 招标编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

备注：正副本分开包装密封的应标记“正本”或“副本”，正副本一起包装密封的可标记“正（副）本”或不用标记。响应文件密封信封封口格式

……于20 年 月 日 时前不准启封[加盖公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章）]…… （封口处）